# 扬州泰州国际机场现场甚高频采购项目招标文件

扬州泰州国际机场采用自主招标方式采购甚高频收发信机2台，现邀请有意向且满足基本资质要求的投标人参加，为统一投标文件的编制标准，明确如下事项：

一、项目内容

1、招标内容：甚高频收发信机2台及配套传输设备等。

2、供货期：合同签订之日起  30  日历日内。

3、项目限价（含税）：45万元(含运输、安装调试)

二、合格投标人资格要求

1、具有中国大陆独立法人资格或者具有独立承担民事责任的能力，遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉；系一般纳税人，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录以及其他相关条件（提供营业执照复印件）。

2、 报名单位能提供增值税专用发票。

3、不接受以联合体形式参与报名、竞价。

4、投标文件中需提供设备生产厂商对投标商的授权文件。

5、在与其他合作单位的合作过程中，没有合同违约、泄露商业秘密或技术秘密等非公开信息等事件。投标人须在法律和财务上独立、合法运作并独立于招标人和招标代理，不得直接或间接地与招标人为本项目所委托的咨询公司或其附属机构有任何关联。

三、设备/物资清单及技术要求

详见附件一

四、评标方法

- 评审办法：经评审的最低投标价法。

- 投标文件有下述情形之一的，视为未能对招标文件作出实质性响应，作为无效投标文件处理：

（1）不满足合格投标人资格要求的。

（2）投标文件中的报价函未加盖投标人的公章的。

（3）未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键内容字迹模糊、无法辨认的。

（4）投标人递交多份内容不同的投标文件，或对同一项目报有两个或多个报价的。

（5）改变招标文件提供的设备/物资清单中的计量单位、数量的。

（6）未满足招标文件附件一中相关要求的。

（7）未完全响应招标文件合同条款格式内容的。

（8）不同投标人的投标文件出现了评审委员会认为不应当雷同的情况。

（9）经评审委员会认定投标人的报价低于成本价的。

（10）超过项目招标限价的（如有）。

五、中标及合同授予

- 确定中标人后，招标人以书面方式通知中标人，并签订具体的采购合同，未接到中标通知的单位视为不中标，招标人没有义务解释不中标原因。

- 中标单位如在项目实施时, 违反了国家法律法规或严重违反招标方公司相关规定，以及产品、服务质量差，不符合招标方要求，招标人可终止合同，取消该单位中标人资格，并没收全部履约保证金（如有）。招标方可通知第二候选单位中标。

- 招标人一旦发现投标人的投标文件中资质证明等材料文件造假，有权取消该投标人的中标资格并没收投标保证金及合同履约保证金（如有），且该投标人将被列入不诚信单位名单。

- 非招标人原因中标人拒签合同或中标人严重违约的，该中标人将被列入不诚信单位名单。

- 被列入不诚信单位名单的单位，招标人有权拒绝该单位之后其它项目的投标。

六、合同条款格式

详见附件二

七、投标文件的递交

1.投标文件组成：详见附件三

2.投标文件一式三份（正本一份、副本二份），并明确标明“正本”和“副本”，正、副本如有不同之处，以正本为准。密封后加盖公章，否则无效。

3.投标人在收到招标文件后，若需答疑，应以书面形式在投标文件的截止时间3天前向招标人提出。

4.开标前须将投标文件按通知要求递交至指定开标地点，开标约定时间之后递交无效。

5.联系人：杨工      联系电话：18936269155

扬州泰州国际机场投资建设有限责任公司

2019年10月28日

附件一：设备/物资清单及技术要求

一、招标设备/物资清单

| 序号 | 产品名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字型收发信机 50W | OTE DTR 100 | 套 | 2 |
| 2 | 功分器 | ZAPD-900-5W-N+ | 套 | 1 |
| 3 | 遥控盒 | OTE AK100 | 套 | 3 |
| 4 | 隔离器假负载 | TELSA | 套 | 1 |
| 5 | 光纤综合接入设备 | 型号：ZMUX-300 | 台 | 2 |
| 6 | 话筒(PTT) |  | 个 | 3 |
| 7 | 含安装调试 |  |  |  |

二、技术性能参数要求

1、基本指标

1）工作种类  AM（A3E）

2）频率范围：118 — 136.975MHz

3）频率间隔：25kHz和8.33kHz可选、可以通过面板或者监控终端选择25kHZ频率间隔或8.33kHz频率间隔，当选择25kHz频率间隔时，至少具有符合ICAO标准的五频偏功能，并在投标书中详细说明。

4）频率稳定性：≤1ppm在-20 oC — +70 oC之间

5）工作方式：半双工

6）系统平均无故障时间（MTBF）：15000小时

多信道收发信机的MTBF：20000小时

2、VHF发射部分参数要求

1）输出功率：载波50W

2）输出阻抗：50欧姆（N型连接头）

3）调制度：95%以上

4）调制失真：在90%调制度，调制频率为1KHz时，总谐波失真≤5%

5）谐波抑制：≥80dB 在1MHz—1GHz频率范围内

杂波抑制：≥90dB 在1MHz—1GHz频率范围内

6）寄生频偏：≤2KHz

7）音频调制灵敏度：当600ohms时，调制深度不低于90%

8）音频响应：相对于1kHz；300Hz—3400Hz；变化<+/-3dB

相对于 100Hz；300Hz—3400Hz；变化<-20dB

相对于5000Hz；300Hz—3400Hz；变化<-30dB

9）音频增益调节：输入电平变化30dB；调制度变化≤1dB

10）交流声和噪音电平：<-45dB（90%的调制度，1KHz的调制频率）

11）音频噪音抑制：门限水平从-30dBm开始可调，衰减时间不大于1秒。

12）音频线路：阻抗600Ω，正常电平值0dBm，在－30dBm至＋10dBm时可调。

13）PTT响应时间：不超过30ms

3、VHF收信机部分参数要求

1）灵敏度：≤1.5uV (3uV EMF)  在（S+N）/N=10dB,调制度为30%，调制频率为1KHz

2）输入阻抗：50欧姆

3）镜像抑制：优于 80dB

4）杂散抑制：优于 70dB

5）选择性：对于中心频率    6dB带宽≥+/-7.5kHz

60dB带宽≤+/-18KHz

6）交流声和噪音电平：＜-45dB，对于100mV的RF输入信号90%的调制度；1KHz的调制频率

7）自动增益控制：≤3dB

当输入信号端电压从5uV到1V 电动势（EMF）时；调制度=30%；调制频率=1KHz

8）总失真：在输入端电压从50uV到0.5V  EMF变化，调制频率为1KHz测量时： 90%调制谐波失真≤8%；30%调制 谐波失真≤5%

9）交调失真：≤-80dB

10）互调失真：≤-50dB

11）静噪：电子式的，具有噪声补偿的载波工作静噪，可在端电压为3-25uV的范围内调节

12）静噪响应时间：≤30ms

13）音频输出：监听扬声器：≥0.5W，8欧姆输出

线路：0dBm+/-10dBm 可调（600ohms）

录音：0dBm至-13dBm可调

附件二：合同条款及格式

购	销	合	同

合同编号:

甲方(买方): 扬州泰州国际机场投资建设有限责任公司

地址：江苏省扬州市江都区丁沟镇

乙方(卖方):

地址：

经甲乙双方友好协商, 就甲方向乙方购买甚高频通信设备达成购买合同,如下：

合同涉及设备名称、数量及价格：

| 序号 | 品名 | 品牌型号 | 数量 | 税前单价 | 含税单价 | 税前总价 | 含税总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

一、交货期：合同签定后30天内到货。

二、交货地点：扬州机场内甲方指定地点。运费由乙方承担。 由于本合同所供货物为备件产品，乙方不负责卸货及安装调试。

三、付款及结算方式：

1. 合同生效后 7 日内甲方支付 50 %，共计 ￥…（大写…元整）作为预付款。

2. 安装调试并验收合格后，甲方支付合同总金额的 45%，共计 ￥…（大写 … 整）。

3. 甲方于质保期一年后向乙方支付5%的质保金，共计 ￥…（大写 …整）。

四、生产国别及制造厂商：

五、发票：

1)乙方为甲方开具13%的增值税专用发票。

六、质保：

卖方保证本订购单售出商品是由一流工艺并选用优质材料加工而成，全新的且 未经使用的，并完全按照本订购单规定的质量及指标要求且符合所订商品的数据资料或技术手册。

保质期为验收合格后 12 个月。保质期内货物出现质量问题乙方负责对货物进行维修，若无法维修则为甲方换新货物。

六、违约：

卖方不履行合同的，应按不能履行部分货款金额的5%向买方偿付违约金。

卖方交货不符合合同规定的，买方有权拒收，卖方负责包修、包换、包退，如因此造成逾期交货，按逾期交货处理；如产品质量不符合质量要求，致使不能实现合同目的的，买方有权解除合同，并按卖方不履行合同处理。

卖方逾期交货应按逾期交货部分金额的0.5%/天向买方支付违约金；如果逾期超过15天，买方有权解除合同，并按卖方不履行合同处理。

买方逾期付款，按国家有关延期付款的规定向卖方偿付逾期付款的违约金。

七、不可抗力：

卖方对因不可抗力，如战争，严重火灾，洪水，台风以及地震，或由双方一致 认可的其它任何事件所造成的货物延误起运或无法起运不应承担任何责任。上 述不可抗力事件可能发生在生产制造或装运过程中。卖方应立即通知买方上述 发生事件，并在此后 14 天内，卖方应通过航空信件寄发买方一份由灾害发生 所在地权力当局发放的灾害事故证明以留存买方作为事后证据。即使在此种情况下，卖方仍应想尽一切办法将货物尽快起运。如果不可抗力事件发生持续 10 周以上，买方有权解除本订购单。买方不应对因不可抗力事件致使本订购单全部或部分无法或延误执行承担任何责任。

八、争议管辖：

任何有关本订购单的争议或执行应通过友好协商的方式解决。如果双方无法达成一致，则可提交买方所在地人民法院诉讼解决，按照当地法律法规予以处理。

九、税务及关税：

1）有关本订购单执行的全部税费应按照现行税法通过中国政府由卖方承担。

2）有关本订购单执行的全部中国境外发生税费应由卖方承担。

十、生效：

本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，合同自双方签字盖章后生效，传真件有效。

甲方：扬州泰州国际机场投资建设     乙方：

有限责任公司

代表：                             代表：

日期：	                             日期：

纳税人识别号：                     社会信用代码：

单位地址：江苏省扬州市江都区丁沟镇 地址：

电话：                             电话：

开户行：                           开户行：

账号：                             账号：

附件三：投标文件组成

一、投标函（格式附后）

二、报价清单（格式附后）

三、法定代表人授权书（格式附后）

四、合格投标人资格证明文件（包括但不限于招标文件第二条内容）

五、证明投标人提供的货物及服务是合格的，且符合招标文件规定的文件

六、投标人认为应提交的其它材料

一、投标函（格式）

扬州泰州国际机场投资建设有限责任公司：

（投标人全称）授权           （全权代表姓名、职务）为全权代表，参加贵方组织的            （项目名称）的有关活动，为此：

- 提供投标文件规定的全部投标文件（正本   份，副本   份）。

- 提供按招标文件要求的货物的报价为人民币（大写）     元（RMB:    ）（详见报价清单）。

- 投标人将按招标文件的规定履行全部责任和义务。

- 投标人已详细审查全部招标文件，我们完全理解并同意放弃对招标文件提出质疑及/或争议的权利。

- 愿意向贵方提供任何与该项投标文件有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标文件或收到的任何投标文件。

- 我方授权贵方查询或调查我们递交的与本投标文件有关的声明、文件和资料，并同意在贵方的要求下提供相关文件或证书的原件及其他相关书面材料。

- 我方承诺：招标人在其本国使用我方提供的货物时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因招标人使用我方提供的货物而提起的侵权指控，我方将依法承担全部责任。

- 我方承诺：现阶段国家没有标准的产品，在国家标准出台后我方将必须根据招标人要求无偿升级。

- 我方承诺：从合同签订之日起     日历日内完成供货工作。

- 我方承诺：本项目质保期     个月，质保期内非人为损坏所发生的故障或破损免费更换和维修。

- 与本投标文件有关的一切往来联系电话（手机）：          ；邮件地址：        。

投标人名称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日             期：

二、报价清单（格式）

项目名称：

| 序号 | 品名 | 品牌及型号 | 数量 | 不含税 单价（元） | 不含税 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 不含税总报价（1+…） |  |
| 增值税税率（付款前须提供增值税专用发票） | % |
| 含税总报价 |  |
| 供货期 |  | 质保期 |  |

注：1.总报价包含设备/物资、随机附件、到扬州泰州机场运保费、安装调试费、培训费等相关费用及投标人认为需要的其它费用。

2.型号及配置参数需完全满足招标文件要求，否则可能被作废标处理。

投标人授权代表签字                         投标人全称（盖章）

三、法定代表人授权书（格式）

本授权书声明：注册于[国家或地区的名称]的[公司名称]的在下面签字的[法定代表人姓名、职务]代表本公司授权[单位名称]的在下面签字的[被授权人的姓名、职务]为本公司的合法代理人，就[项目名称]参与投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于[ ]年[ ]月[ ]日签字生效，特此声明。

投标人名称（盖章）：

法定代表人签字：

被授权人签字：

注：投标人非法定代表人签署文件，须提供授权书。